## Slide 1: УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ЗАЩИТНАЯ МАСКА
С. Лишик1, Ю. Трофимов1, С. Губкин2
1 Центр светодиодных и оптоэлектронных технологий НАН Беларуси, Минск, Беларусь, sergey.lishik@gmail.com, +375447646619
2 Институт физиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь

## Slide 2
Светодиодная защитная маска
https://youtu.be/xsCUsjsBI1w
1. Корпус;
2. USB Type-C разъем;
3. Кнопка управления;
4. Держатель сменного
фильтра;
5. Ремешки крепления;
6. Power-bank.
2
3
6
5
1
4

## Slide 3
Эффективность
Производительность
Безопасность
Низкое сопротивление вдоху/выдоху
Компактные размеры (41×38×19 мм3)
Небольшой вес ~15 г.
Механическая прочность
УФ рециркулятор
УФ рециркулятор
Вентиляционная
решетка + Фильтр
Вентиляционная
решетка
Клапан
выдоха
Полоса обтюрации

## Slide 4
Физиология дыхания человека
ЧД = 12-20 вд./мин, Vвд  0,5 л/вд.
Производительность УФ рециркулятора: до 1 м3/ч
Размеры микрочастиц слюны

## Slide 5
Эффективность УФ рециркулятора
Расчетное распределение энергетической облученности на поверхности УФ реактора
Бактерицидная эффективность: 99,9%
Кривые бактерицидной эффективности (CIE 155:2003)]
Источник излучения:
УФ-С светодиод

## Slide 6
Риски, связанные с использованием УФ излучения
Спектральная зависимость генерации и поглощения озона
Спектры действия УФ, вызывающего фотоконъюнктивит и фотокератит, а также взвешенная функция актиничной УФ опасности для кожи и глаз

## Slide 7
Эксперимент по определению паразитного выхода УФ излучения из рециркулятора
1 – УФ рециркулятор;
2 – Измерительная головка;
3 – Держатель.
Паразитный выход УФ излучения из рециркулятора: < 0,05 мкВт/сm2
Расчетное распределение энергетической облученности на торцах УФ рециркулятора
Паразитный выход УФ излучения
* Группа риска RG0 (Без риска) по ГОСТ IEC 62471-2013
1
2
3
Максимальное допустимое время воздействия в день ~16 ч.
Испытания выполнены в светотехнической испытательной лаборатории ЦСОТ НАН Беларуси.